## Снятие размеров для рамочной москитной сетки

## (профиль 25х10)

Замеряется световой проем по ширине B и расстояние до откосов слева A и справа C.

Замеряется световой проем по высоте E и расстояние до откоса сверху D и снизу до слива F.

### Расчет размеров рамочной противомоскитной сетки с пластиковыми креплениями:

ширина изделия = B+A+C
Если A(или C)>25 мм, то в формуле принимается, что A(или C)=25 мм, если A(или C)<25 мм, то подставляется столько, сколько есть (но не менее 10 мм на каждую сторону)

высота изделия = E+D+F
Размер D должен быть не менее 35 мм, а размер F не менее 25 мм (для установки креплений). Если (D-25)>25 мм, то в формуле принимается, что D=25 мм, если (D-25)<25 мм, то подставляется D=15 мм. Если (F-25)>25 мм, то в формуле принимается, что F=25 мм, если (F-25)<25 мм, то F=15 мм

### Расчет размера при установке на стальные крепления (зацепы в проем):

ширина изделия = В+20 мм

высота изделия = E+50 мм
Размер D должен быть не менее 30 мм, а размер F не менее 25 мм.