ООО «Решение для окон»

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПРИС-РОЛ

1. В комплект системы жалюзи Прис-рол входит: короб с тканью в сборе, боковые направляющие со скотчем – 2 штуки, фиксатор цепи управления, саморезы 3*16 – 4 шт., 4*20 – 2 шт.

2. Перед началом монтажа убедитесь, что изделие замерено и выполнено правильно. Для этого приложите изделие к месту установки и убедитесь, что корпус механизма плотно прилегает к поверхности створки (рамы).

3. Снимите боковые крышки:

4. Закрепите короб на створке (раме) четырьмя саморезами 3*16.(для различных видов оконного профиля возможно использование более коротких саморезов, также может возникнуть необходимость сделать дополнительные отверстия для крепления в планках механизма, исходя из различных видов оконного штапика.

5. Наденьте боковые крышки до щелчка.

6. Тщательно очистите и обезжирьте место приклеивания боковых направляющих. Снимите защитную бумажную ленту со скотча. Приложите один край направляющей к штапику и прижмите с усилием направляющую по всей длине.

7. При необходимости, установите

держатель цепи управления на штапик

или створку (раму) двумя саморезами.

Внимание! Нельзя разматывать штору больше, чем указанная высота, для предотвращения отрыва ткани от трубы ( на трубе должно оставаться 1-2 витка ткани ). Необходимо использовать ограничитель цепи управления.