ООО «Решение для окон»

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ МЕЖРАМНЫХ ЖАЛЮЗИ

1.1. Распакуйте жалюзи. 
1.2. Проверьте место установки каждого изделия в заказе. 
1.3. Засверлите отверстие в углу рамы для вывода управления. См. рис.1. для этого понадобится открыть и разобрать створку. 
1.4. Установите межрамные кронштейны в суппорты на верхнем карнизе в соответствии с рис. 2. 
1.5. Выведите через отверстие в раме гибкий вывод и веревочки управления, предварительно сняв с них переходник и колокольчик. 
1.6. Закрепите жалюзи на внутренней поверхности створки при помощи гвоздей (или саморезов 3*16) через отверстия в кронштейнах. 
1.7. Проверьте работоспособность жалюзи, повернув гибкий вывод, соберите и закройте створку. 
1.8. Пропустите веревочки сквозь пружину переходника. 
1.9. Пропустите гибкий вывод через отверстие в переходнике. 
1.10. Закрепите на створке переходник при помощи гвоздей (или саморезов 3*16)  через намеченные на нем отверстия, так чтобы пружина ушла в просверленное отверстие в створке. 
1.11. Наденьте на веревочки колокольчик и завяжите ограничивающий узел на уровне удобном Вам для управления. 
1.12. Присоедините ручку управления к гибкому выводу см. рис.3.
1.13. Установите фиксатор ручки управления и фиксатор веревки в соответствии с рис.3.
                                           Отверстие

Рисунок 1                                                    Рисунок 2

1. суппорт 
                                                                                                                  2. кронштейн специальный 
                                                                                                                  З. гибкий вывод в сборе 
                                                                                                                  4. верхняя боковая крышка 
                                                                                                                  5. переходник 
                                                                                                                  6. ручка управления 
                                                                                                                  7. фиксатор ручки управления 
                                                                                                                  8. фиксатор веревки

Рисунок 3