ООО «Решение для окон»

Последовательность  установки мансардных жалюзи  на открывающиеся ПВХ створки окон.

  - Отмерьте трос для мансардных жалюзи. Отрезки троса должны быть больше габаритного вертикального размера на 10 см. (Например при габаритной высоте изделия 170 см у Вас должно получится два отрезка троса по 180 см.)

  - на каждом отрезке троса, при помощи отвертки, закрепите фиксаторы троса для верхнего карниза см. рис№1.

  - проденьте трос через отверстия в верхнем карнизе, ламелиях и нижней планке не открывая полотно изделия рис№2.

  - Прикрепите, при помощи винта, к верхнему кронштейну для окон ПВХ (666-400) кронштейн для горизонтальных жалюзи.   См.

Рис№3.

  - Откройте створку окна и закрепите полученную деталь сверху створки, так чтобы кронштейны не попадали на внутренние механизмы карниза и зажмите цангу при помощи шестигранного ключа. см. рис№4.

  - Пристегните жалюзи к верхнему карнизу, как обычные жалюзи. Рис№5.

  - Закрепите внизу створки (аналогично пункту 1.5) нижний кронштейн для окон ПВХ. См рис№6. Он должен располагаться строго пор отверстиями в нижней планки из которой выходит трос.

  - Пропустите трос через фиксатор и установите его в нижний кронштейн. Аналогично пункту        1.2

  - Натяните трос и затяните винт на фиксаторе.

  - Отрежете излишки троса.

# Text boxes

1см

Рис№1

Рис№3

Рис№4

Рис5

Рис№6

Рис№2