ООО «Решение для окон»

Последовательность  установки мансардных жалюзи  на открывающиеся ПВХ створки окон.

  - Отмерьте трос для мансардных жалюзи. Отрезки троса должны быть больше габаритного вертикального размера на 10 см. (Например при габаритной высоте изделия 170 см у Вас должно получится два отрезка троса по 180 см.)

  - на каждом отрезке троса, при помощи отвертки, закрепите фиксаторы троса для верхнего карниза  рис№1.

  - проденьте трос через отверстия в верхнем карнизе, ламелях и нижней планке не открывая полотно изделия рис№2.

  - Отметьте отверстия и прикрепите универсальный кронштейн для горизонтальных жалюзи на створке окна.

  - Вставить верхний профиль жалюзи в крепления замка. Затем довернув карниз внутренней стороной вверх, закрыть замки повернув ручку кронштейна рис№3.

  - Закрепите внизу створки нижний мансардный кронштейн для окон ПВХ. Он должен располагаться строго под отверстиями в нижней планке из которой выходит трос.

  - Пропустите трос через нижний кронштейн. Натяните трос и затяните винт на фиксаторе, затем отрежете излишки троса.

# Text boxes

1см

Рис№1

Рис№2